Для установки типи понадобится от 9 до 14 шестов диаметром 5 - 10 см у толстого основания и 3-5 см в месте связки. Длина: 6 метров для 4,5м типи // 7метров для 6м типи // 8,5метров для 7,5м типи.  Шесты нужно очистить сучков и желательно от коры. Для проверки качества зачистки нежно огладить шест ладонью в местах бывших сучков. Часто оказывается, что после зачистки где-нибудь да притаился мелкий сучок или задир, который может проткнуть покрышку типи.

После подготовки шестов связывается тренога. Для этого расстелите на ровном месте покрышку, положите на нее три самых прочных шеста. Шесты должны выступать примерно на ладонь за край покрышки. Тонкие концы связываются вместе на уровне язычка. Сделайте на шестах засечки, чтобы не съезжал узел. Для обвязки шестов можно оставить свободный конец веревки длиной примерно 7 метров (толщина верёвки 8-10мм).

Тренога ставится одной ногой на восток. В дальнейшем эта нога станет шестом слева от входа. Две оставшиеся ноги треноги отставляются на равное расстояние. Дальше через равные промежутки друг за другом ставятся остальные шесты  так, чтобы размер розетки в местах их соединения был как можно меньшим.

Шесты ставятся так, чтобы на задней стороне типухи осталось место для установки шеста с покрышкой. (на фотографии обозначено пунктиром).

Желательно, но не обязательно обвязывать шесты для прочности. Делается это оставшимся свободным концом верёвки. При этом полный виток делается на каждые три шеста (и на два последних). Удобнее это делать чуть-чуть подергивая веревкой, когда она охватывает розетку шестов, тогда она скользит при каждом рывке к узлу и плотнее к нему прилегает.

Затем к последнему шесту привязывается покрышка так, чтобы нижний конец шеста выступал за край покрышки примерно на ладонь. Шест с привязанной покрышкой ставится точно напротив входа. Перед поднятием шеста нужно собрать к нему покрышку гармошкой. Когда шест поднят, два человека берутся за края покрышки и начинают расходиться, оборачивая ею каркас.

Покрышка скрепляется застежками сверху вниз. После этого можно раздвинуть шесты, чтобы ткань натянулась и плотно облегла каркас. Внизу покрышки есть петли для растяжек. К ним нужно привязать верёвочки и за колышки растянуть покрышку.

Вставьте два коротких и легких шеста в карманы клапанов, для управления ими. Вбейте в трех шагах напротив входа шест для оттяжки клапанов и привяжите к нему веревки от клапанов.

Для улучшения тяги клапана регулируются по ветру.

Для оттяжки клапанов («ушей») к петле пришитой к нижнему углу каждого клапана привязывается тонкая верёвка длинной 3 м.

Внутри к шесты обвязываются тонкой верёвкой (длина: 14 метров для 4,5м типи; 25 метров для 7,5м типи), к которой привязывается полог.

У входа края полога перекрывают друг друга внахлёст образуя шторки.

С  НОВОСЕЛЬЕМ!!!

=))))

Приложение 1 – Порядок установки шестов

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
|  | 7 |

# Text boxes

Дверной шест

(помечен чёрной проволокой)

Будущий вход

Слева начиная от дверного устанавливаются три шеста

Вид спереди

Вид сзади

Слева и справа от макушки дверного шеста устанавливаются задние 2 шеста

Вид сзади

Вид спереди

Вид сзади

Справа начиная от дверного устанавливаются три шеста

Будущий вход

Шест с привязанной покрышкой типи ставится напротив входа.

Если все было сделано правильно, вверху остается пустое место для установки шеста с привязанной типи